## Slide 1: RSC-U485用サンプル ｆor Microsoft PowerPoint
本データはMicrosoft PowerPointのマクロ機能を使用して
双葉電子工業製コマンド方式サーボを操作するサンプルです。
図1.システム構成例
Notes: <number>

## Slide 2: VBA用通信関数
通信制御用の関数です。この関数はこのファイル内に実装されています。
OpenComm： 通信ポートを開きます。
CloseComm： 開いた通信ポートを閉じます。
WriteComm: 通信ポートにデータを書き込みます。
ReadComm: 通信ポートからデータを読み込みます。
srvWait: 指定時間待ちます。
srvSend: サーボへデータを送信します。
(注)
・OpenCommを使用して開く通信ポートは“comppt.ini”ファイルに記述します。
・comppt.iniはShift-JISで記述する必要があります。
・comppt.iniはこのファイルと同じフォルダに保管してください。
Notes: <number>

## Slide 3: VBAサーボ用関数
サーボ制御用の関数です。
ServoTorque: サーボのトルクをON/OFFします。
ServoMove: サーボを角度と時間を指定して移動させます。
ServoCompliance: サーボのコンプライアンスを設定します。
ServoMaxTorque： サーボの最大トルクを指定します。
ServoPunch: サーボのパンチを指定します。
ServoGetData: サーボのデータを取得します。
(注意)
・各関数は通信ポートを開いてから使用する必要があります。
・サーボへの指示終了後は通信ポートを閉じてください。
・パラメータの単位や設定範囲については各サーボの取扱説明書をご参照ください。
（同じパラメータでもサーボによって単位が異なることがありますのでご注意ください）
Notes: <number>

## Slide 4: サーボ操作サンプル1
PCのUSBポートにUSB⇔RS485変換器を接続する
使用するCOMポートをcomppt.iniに記載する(*1)
サーボの電源をONにする
下のボタンを押すとサーボが0度→100度→0度と往復する(*2)
動作終了後は0度の位置を把持し続ける
*1) comppt.iniはメモ帳等のテキストエディタで編集してください。
*2) 最初に「ボタンを押したときの位置から0度まで移動する動作」が入ります
Notes: <number>

## Slide 5: サーボ操作サンプル2
指令位置（度）
負荷：
温度：
位置：
移動時間（秒）
スロープ(CW)
(CCW)
マージン(CW)
(CCW)
最大トルク（%）
Notes: <number>

## Slide 6: マクロの有効化について
ファイル実行時に左図のメッセージが表示された場合は、
『マクロを有効にする（E）』を選択してください。
図2のメッセージが表示されない場合、
セキュリティレベルを変更する必要があります。
図2.マクロの有効化の確認
図3.マクロのセキュリティ設定

## Slide 7: ライブラリの参照設定について
図4.コンパイルエラー
図5.参照ライブラリ追加
マクロ実行時（ボタン等の操作時）、図4のエラーが出ることがあります。
Microsoft Visual Basic上のツールの参照設定で、
Microsoft Scripting Runtimeにチェックを入れます。
この設定はファイルごとに行う必要があるので、
新規データを作成された場合には必ず実行する
必要があります。